Handbók um Umferðarmerki

Akreinamerki

Útgefandi Vegagerðin / Gatnamálastofa

Janúar 2006

G01 Akreinamerki þar sem akrein endar / akreinar sameinast


G02/03 Akreinar við vegamót


G04 Akreinamerki sem sýna fjölda akreina


G05 Akreinamerki sem sýna fjölda akreina á vegi sem ekið er inná


G10 Akreinamerki sem sett eru yfir akbraut

Almennar reglur um akreinamerki (G)

Reglugerð Dómsmálaráðuneytis:
Akreinamerkjum er ætlað að leiðbeina ökumönnum um hvernig akreinar liggja á akbraut. Ennfremur um hvaða akrein ökumenn skuli velja þegar komið er að vegamótum. Akreinamerki skal vera rétthyrndur ferhyrningur þannig að tvær hliðar séu láréttar. Tákn skal vera hvítt á bláum fleti með hvítum jaðri.
Stærð akreinamerkja skal háð samþykki vegamálastjóra að því er varðar þjóðvegi utan kaupstaða og kauptúna en ella lögreglustjóra.

Vinnureglur um notkun utan þéttbýlis:
Möguleiki er á fleiri útfærslum á merkjum en dæmi eru sýnd um hér á undan og fer útlit þeirra þá eftir aðstæðum á hverjum stað.

| Algengustu stærðir akreinamerkja eru eftirfarandi: Gerð Breidd (mm) B Hæð (mm) H Breidd jaðars (mm) j G01 - G05 700-1100 900 10 G10 600 600 10 |  |
| --- | --- |

Málsetning akreinamerkja G01.21, G01.22 og G04.21

Málsetning akreinamerkja G01-G05


Málsetning akreinamerkja G10

G01 Akreinamerki þar sem akrein endar / akreinar sameinast

| G01.21 Vinstri akrein endar | G01.22 Hægri akrein endar | G01.31 Akrein lengst til hægri endar |
| --- | --- | --- |
| G01.32 Akrein lengst til hægri endar | G01.41 Akrein lengst til vinstri endar | G01.51 Aðrein sameinast hægri akrein |
| G01.52 Aðrein sameinast akrein | G01.61 Akrein lengst til hægri er fyrir aðkomandi umferð |  |

Reglugerð Dómsmálaráðuneytis:
G01.21 Merki þetta er notað þegar komið er að stað á akbraut þar sem vinstri akrein endar.
G01.22 Merki þetta er notað þegar komið er að stað á akbraut þar sem hægri akrein endar.
G01.31 Merki þetta er notað á þriggja akreina akbraut þegar komið er að stað þar sem akrein lengst til hægri endar.
G01.32 Merki þetta er notað þegar komið er að stað á akbraut þar sem akrein lengst til hægri endar.
G01.41 Merki þetta er notað á þriggja akreina akbraut þegar komið er að stað þar sem akrein lengst til vinstri endar.
G01.51 Merki þetta er notað þegar komið er að stað á akbraut þar sem aðrein sameinast hægri akrein.
G01.52 Merki þetta er notað þegar komið er að stað á akbraut þar sem aðrein sameinast akrein.
G01.61 Merki þetta er notað þegar komið er að stað á akbraut þar sem akrein lengst til hægri er fyrir aðkomandi umferð.

Vinnureglur um notkun:
Merki þessi skal setja þar sem breytingar verða á akreinum.

Þar sem umferðarhraði er yfir 80 km/klst skal einnig setja akreinamerki ásamt undirmerki J10.11 200-500 m áður en akreinabreytingar verða.

Vara skal við aðreinum sem sameinast um 50-100 m frá sameiningu.

G02/03 Akreinar við vegamót

| G02.21 Akreinar við vegamót | G02.22 Akreinar við vegamót | G03.11 Akreinar við vegamót |
| --- | --- | --- |
| G03.21 Akreinar við vegamót | G03.31 Akreinar við vegamót |  |

Reglugerð Dómsmálaráðuneytis:
Merki þessi eru notuð áður en komið er að vegamótum til leiðbeiningar ökumönnum um hvaða akrein þeir skuli velja.

Vinnureglur um notkun:
Merki þessi skal setja um 50-100 m frá vegamótum þar sem breytingar verða á akreinum. 
Í stað akreinamerkja (sem eru án texta) er hægt að nota akreinaleiðamerki F10.11 (sem eru með texta)

Þar sem umferðarhraði er yfir 80 km/klst skal einnig setja akreinamerki ásamt undirmerki J10.11  200-500 m áður en akreinabreytingar verða.

Dæmi um notkun G02.21 merkja á vegamótum.
Fyrst er G02.21 merki ásamt undirmerki J10.11 200 m frá vegamótum. Síðan eru 2 G02.21 merki þar sem ný akrein til vinstri hefst.

G04 Akreinamerki sem sýna fjölda akreina

| G04.11 - 2 akreinar í akstursátt | G04.12 - 2 akreinar gegnt akstursátt |
| --- | --- |
| G04.21 Sérstök ákvæði um leyfða umferð | G04.31 Sérstakar leiðbeiningar um eðli umferðar |

Reglugerð Dómsmálaráðuneytis:
G04.11 Merki þetta er notað til að sýna fjölda akreina á akbraut og akstursstefnu á hverri akrein.
G04.12 Merki þetta er notað til að sýna fjölda akreina á akbraut og akstursstefnu á hverri akrein.
G04.21 Merki þetta er notað til að sýna fjölda akreina á akbraut, akstursstefnu á hverri akrein og sérstök ákvæði um leyfða umferð.
G04.31 Merki þetta er notað til að sýna fjölda akreina á akbraut, akstursstefnu á hverri akrein og sérstakar leiðbeiningar um eðli umferðar.

Vinnureglur um notkun:
Listinn hér að ofan er ekki tæmandi.
Merki þessi eru notuð til að sýna:

fjölda akreina á akbraut og akstursstefnur sérstök ákvæði um leyfða umferð (t.d. G04.21) sérstakar leiðbeiningar um eðli umferðar (t.d. G04.31)

Merki þessi má setja um 50-100 m frá akreinabreytingu eða aðrein sem kemur inn á veg.

Dæmi um notkun G04.12 eftir að akreinabreytingar verða.

G05 Akreinamerki sem sýna fjölda akreina á vegi sem ekið er inná

| G05.11 Akreinar á vegi sem ekið er inn á | G05.21 Akreinar á vegi sem ekið er inn á |
| --- | --- |

Reglugerð Dómsmálaráðuneytis:
Merki þetta er notað við akrein til að sýna fjölda akreina á vegi sem ekið er inná.

Vinnureglur um notkun:
Listinn hér að ofan er ekki tæmandi.

Nota skal merkin á aðreinum fjölakreinavegs um 50-100 m áður en ekið er inn á veginn.

G10 Akreinamerki sem sett eru yfir akbraut

| G10.11 | G10.21 | G10.22 |
| --- | --- | --- |
| G10.31 | G10.32 |  |
| G10.41 | G10.51 |  |

Reglugerð Dómsmálaráðuneytis:
Merki þessi eru sett yfir akbraut til leiðbeiningar ökumönnum um hvaða akrein þeir skuli velja.